无锡职业技术学院

第七餐厅改造项目燃气管道安装工程

询

价

文

件

无锡职业技术学院后勤管理处

二零二二年九月

询价须知表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 第七餐厅改造项目燃气管道安装工程 |
| 2 | 工程地点 | 无锡市高浪西路1600号 |
| 3 | 承包方式 | 包工包料 |
| 4 | 质量标准 | 一次验收通过，100%达到合格标准；质量违约金：合同价款的5%； |
| 5 | 询标范围 | 详见清单 |
| 6 | 项目概况、要求 | 1、原老食堂浴室二楼将改造成第七餐厅，所有燃气管道需进行施工。计划从原主管道拆改到全部施工结束（含报警排风等），最后由华润燃气公司参与验收。具体内容详见图纸及工程量清单。 2、工期：30日历天；误期违约金：1000元/日历天。 3、工程质量要求：一次性通过验收，全部“合格”。质量违约金：合同价款的5%。 4、质保期：2年（自本工程验收合格之日起算）。 5、本项目最高限价：9.6万元。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 投标资格 | 本项目投标供应商除满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定外，还要求： 1、投标供应商为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织； 2、投标供应商须具备行业主管部门核发的关于燃气设施安装维修类的《建筑业企业资质证书》； 3、投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； 4、授权委托人和项目负责人必须为投标供应商在职职工，提供与企业签订的劳动合同、《职工养老保险手册》（内附2022年1月～2022年7月的缴费清单）或由社保机构出具的2022年1月～2022年7月缴费证明； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 计价方式 | 各投标单位依据询价单位提供的清单（附表）编制报价文件。 |
| 10 | 投标文件组成 | 投标资格证明资料（复印件加盖公章）； 授权委托书(法人参与投标除外)； 投标报价书(需加盖公章)。 备注：封面采用询价单位提供的格式，具体样式附后。 |
| 11 | 投标文件格式要求 | 1.份数：投标文件正本壹份，副本壹份。 2.投标文件应打印或用不褪色笔（钢笔、签字笔）书写、复写，并装订成册，并加盖投标人企业及企业法定代表人印章和法人授权代理人的印章及签字； 3.投标文件各项内容的填写不得任意修改，如有修改之处应加盖法人代表或代理人的印鉴； 4.投标文件必须进行密封，封口上加盖企业法定代表人或委托代理人的印鉴（签字），投标文件封面必须用永久性笔迹详细填写或打印有效，封面注明投标工程名称、投标人全称（法人章）、法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、投标联系人名字及联系电话、投标日期。（格式见附件） |
| 12 | 投标文件有效期 | 为30 日历天（从报价书递交截止之日算起） |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 14 | 合同主要条款 | 合同价款方式：固定总价 合同付款方式：工程完工验收合格后付至合同价的70%，工程审计结束付至工程审定价的90%；质保期满无质量问题无息付清10%尾款（质保期从竣工验收合格日开始计算）。 合同质保期：2年 |
| 15 | 询价文件发放时间、地点 | 1. 时间：（法定假日除外），2022年9月 19 日至2022年9月 23 日，每天9:00～11:00，13:30～16：00 时 2. 地点：无锡职业技术学院太湖校区 后勤管理处-204室 |
| 16 | 报价文件递交时间、地点 | 1. 递交至：无锡职业技术学院太湖校区 后勤管理处-204室 2. 截止时间： 2022年 9 月 23 日9:30前 |
| 17 | 开标时间、地点 | 另行通知 |
| 18 | 评标方法及标准 | 合理低价中标。 |
| 19 | 最高限价 | 9.6万元 |
| 20 | 联系人及方式 | 张老师 0510-81838992 |

# 附件（投标文件封面格式）

无锡职业技术学院询价采购

投标文件

项目名称：

投标人：             	                      （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

联系方式：                                 （必须填写）

日  期：             年              月           日

### （一）报 价 一 览 表

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购文件编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 误期违约金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质量违约金 |  |
| 项目负责人 |  |
| 质保期 |  |
| 投标文件 份数 | 正本1份，副本1份 |

法定代表人或授权代表签字：                        日期：   年   月   日

### （二）投标报价表格式

### 目    录

1）投标总价                                   表1

2）单位工程投标报价汇总表                     表2

3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表     表3

4）总价措施项目清单与计价表                   表4

5）其他项目清单与计价汇总表                   表5

6）发包人提供材料和工程设备一览表             表6

表1

| 投 标 总 价 |
| --- |
|  | 招 标 人： |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  |  |
|  | （大写）： |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |
|  | 编 制 人： |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |
|  | 时 间： |  |  |

表2

| 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：XX工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计 |  |  |

表3

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：XX工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030801001001 | 1、名称：无缝钢管 | 2、介质：天然气 3、规格：D25*4.0 GB/T8163-2018 4、连接形式：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计和验收规范进行压力试验及吹扫 6、说明：含管道安装、强度、气密性试验、吹扫及置换、除锈、防腐 | m | 3 |  |  |  |
| 2 | 030801001002 | 1、名称：无缝钢管 | 2、介质：天然气 3、规格：D45*4.0 GB/T8163-2018 4、连接形式：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计和验收规范进行压力试验及吹扫 6、说明：含管道安装、强度、气密性试验、吹扫及置换、除锈、防腐 | m | 4 |  |  |  |
| 3 | 030801001003 | 1、名称：无缝钢管 | 2、介质：天然气 3、规格：D57*4.0 GB/T8163-2018 4、连接形式：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计和验收规范进行压力试验及吹扫 6、说明：含管道安装、强度、气密性试验、吹扫及置换、除锈、防腐 | m | 48 |  |  |  |
| 4 | 030801001004 | 1、名称：无缝钢管 | 2、介质：天然气 3、规格：D89*4.5 GB/T8163-2018 4、连接形式：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：根据设计和验收规范进行压力试验及吹扫 | m | 1 |  |  |  |
| 5 | 030801001005 | 1、新旧管道连接，已建管道放散、吹扫置换、检测浓度 | 2、表后单向拆除无缝钢管、球阀等 3、具体现场自行勘查或示意图 4、建筑垃圾整理归堆合法外运 | m | 20 |  |  |  |
| 6 | 030804001001 | 低压碳钢管件 1、材质：20#钢 | 2、规格：90°弯头DN80-Ⅱ-4.5mm-20 90E(L) 3、连接方式：氩电联焊 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030804001002 | 低压碳钢管件 1、材质：20#钢 | 2、规格：异径接头DN80x50-Ⅱ-4.5x4mm-20 R(C) 3、连接方式：氩电联焊 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1、材质：20#钢 2、规格：90°弯头DN50-Ⅱ-4mm-20 90E(L) 3、连接方式：氩电联焊 | 个 | 13 |  |  |  |
| 9 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1、材质：20#钢 2、规格：90°弯头DN40-Ⅱ-4mm-20 90E(L) 3、连接方式：氩电联焊 | 个 | 7 |  |  |  |
| 10 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1、材质：20#钢 2、规格：异径接头DN50x40-Ⅱ-4x4mm-20 R(C) 3、连接方式：氩电联焊 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1、材质：20#钢 2、规格：异径三通DN50-40Ⅱ-4x4mm-20 T（R） 3、连接方式：氩电联焊 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1、材质：20#钢 2、规格：异径三通DN50-25Ⅱ-4x4mm-20 T（R） 3、连接方式：氩电联焊 | 个 | 3 |  |  |  |
| 13 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1、材质：20#钢 2、规格：外丝短管D48.3/45*4 L=100mm 3、连接方式：一端车外丝，一端焊 | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1、材质：20#钢 2、规格：外丝短管D33.7/32*4 L=100mm 3、连接方式：一端车外丝，一端焊 | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、型号、规格：法兰盖DN50-PN16 BL RF | 片 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、型号、规格：带颈平焊法兰DN40-PN16 SO RF Ⅱ 2、连接形式：焊接 | 片 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030810001001 | 低压碳钢螺纹法兰 | 1、型号、规格：螺纹法兰DN40-PN16 Th RF Rc | 片 | 2 |  |  |  |
| 18 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、型号、规格：带颈平焊法兰DN25-PN16 SO RF Ⅱ 2、连接形式：焊接 | 片 | 3 |  |  |  |
| 19 | 030810001002 | 低压碳钢螺纹法兰 | 1、型号、规格：螺纹法兰DN25-PN16 Th RF Rc | 片 | 3 |  |  |  |
| 20 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、型号、规格：带颈平焊法兰DN80-PN16 SO RF Ⅱ 2、连接形式：焊接 | 片 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、型号、规格：带颈平焊法兰DN50-PN16 SO RF Ⅱ 2、连接形式：焊接 | 片 | 5 |  |  |  |
| 22 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、名称：电磁切断阀 2、型号、规格：DN50 PN16 (停电切断) 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、名称：法兰球阀 2、材质：铸钢 3、型号、规格：Q41F-16C DN50 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 030807003003 | 低压螺纹阀门 | 1、名称：螺纹球阀 2、材质：铜 3、型号、规格：铜球阀 Q11F-16T DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 |  |  |  |
| 25 | 030807003004 | 低压螺纹阀门 | 1、名称：螺纹球阀 2、材质：铜 3、型号、规格：铜球阀 Q11F-16T DN40 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 |  |  |  |
| 26 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：镀锌管 3、规格：DN80 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 031007005001 | 燃气表 | 1、类型：G25皮膜表 2、连接方式：含支架安装 | 块 | 1 |  |  |  |
| 28 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 2、管架形式：单管角钢 | kg | 320 |  |  |  |
| 29 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN20 3、配置形式：明配 | m | 156 |  |  |  |
| 30 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：绝缘铜芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：RVV-3*1.5mm2 | m | 36 |  |  |  |
| 31 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：绝缘铜芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：RVV-4*1.5mm2 | m | 120 |  |  |  |
| 32 | 030404016001 | 控制箱 | 1、名称：阀门控制箱 2、规格：防爆型，含联动模块，离地近电磁阀处挂墙安装，配线连通电磁阀 3、安装方式：壁挂安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：可燃气体探测器(带声光报警器)一体式 2、规格：系统供应商提供,防爆等级不小于ExdIIBT4级,防护等级IP45 | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：现场区域可燃气体声光报警器 2、规格：系统供应商提供,防爆等级不小于ExdIIBT4级,防护等级IP45 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、规格：防爆挠性软管 L=700 | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型，防爆型 4、安装形式：明装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 37 | 080807013001 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 1、名称：打孔、防火封堵 2、材质：不燃材料 3、部位：穿墙、楼层 | 处 | 2 |  |  |  |
| 38 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：支架 2、工作内容：制作安装，含防腐处理 | kg | 50 |  |  |  |
| 39 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、点数：32点以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 40 | 030905001002 | 强排系统（含轴流排气风扇） | 1.镀锌薄钢板圆形风管制作 (δ=1.2mm以内咬口)φ200以下 采用渐缩管均匀送风 2.防爆轴流排气风扇 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 41 | 030905001003 | 灶具碰接 | 1.天然气灶具碰接 2.灶具甲供 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表4

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：XX工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表5

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：XX工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

表6

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |
| --- |
| 工程名称：XX工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |